## Slide 1: RFID Radio Frequency Identification
Quelle: www.fontblog.de/welches-rfid-logo-darfs-denn-sein

## Slide 2: Technik
Berührungslose Übertragung von Daten zwischen Datenträger (Transponder) und Lesegerät.

## Slide 3: RFID
Bereits im 2. Weltkrieg wurde ein RFID-Vorläufer zur Erkennung von Flugzeugen etc. eingesetzt.

## Slide 4: RFID
Vorteile:
  berührungslos
  ohne Sichtkontakt
  bidirektionale Kommunikation
  zuverlässig in rauer Umgebung
  bei Verlust muss Schließsystem nicht getauscht werden

## Slide 5: Funktionsprinzip
Lesegerät
Sende- und Empfangs-einheit
Antenne von Transponder
empfängt Feld
Transponder
wird mit Energie aus Feld versorgt
erzeugt elektro-magnetisches Feld
Mikrochip im Transponder
wird aktiviert
kann Befehle senden und empfangen

## Slide 6: Passive Transponder
induktive Kopplung
Nahfeld
versorgen Transponder mit Energie
(passiv)

## Slide 7: Passive Transponder
kleiner
leichter
wartungsfrei
preiswert
 Einsatz.: Produkt-Identifizierung, Verfolgung

## Slide 8: Aktive Transponder
elektromagnetische Kopplung
"Fernfeld"
eigene Energieversorgung (aktiv)

## Slide 9: Aktive Transponder
eigene Energieversorgung
teuer
hohe Reichweite (bis zu 100m)
Einsatz: z.B.: Fahrzeug-Identifikation,

## Slide 10
RFID-Transponder haben eine eindeutige Nummer gespeichert (weltweit einmalig) (LF, HF) oder beinhalten einen individuell beschreibbaren Speicher (10kbit) (UHF).

## Slide 11: Frequenzen
LF (Low Frequency):
125kHz, 134,2kHz
günstig, gute Durchdringung
z.B. Einsatz im Kaufhaus

## Slide 12: Frequenzen
HF (High Frequency):
13,56 MHZ
größere Datenmengen
Objektidentifizierung, Warenmanagement, Steuerung von Produktionsabläufen

## Slide 13: Frequenzen
UHF (Ultra High Fr.):
868 MHz, 915 MHz (US)
große Reichweite, gute Übertragungs-geschwindigkeit
z.B. Fahrzeugidentifikation

## Slide 14: Frequenzen
Bereich im 2,45GHz-Band auch erschlossen für RFID
Generell:
Je höher die Frequenz, desto mehr Daten können pro Zeiteinheit übertragen werden.
Reichweite hängt von Störeinflüssen ab.

## Slide 15: Anwendung
Logistik (Warenidentifikation und Verfolgung, Fluggepäckverfolgung, Paketdienste)
Prozesskontrolle/Produktion (Fälschungssicherheit, Werkzeugkontrolle)
Sicherheits- und Zahlungssysteme, Zugangssysteme, Ticketing, Wegfahrsperre, elektronisches Bezahlen
Tieridentifikation (Landwirtschaft, Brieftauben)
Archivierungssysteme, Bibliotheken
Implantate
Verfolgung von Menschen und Tieren

## Slide 16: Risiken
gläserner Mensch
Datenschutz, Personenverfolgung (Tracking)
Unautorisierte Erfassung von Daten
…